## Slide 1
PRESALES PROPOSAL · AI AGENT · CODE ANALYSIS
售前提案 AI Agent
系统架构 · 处理逻辑 · 实现方法 · 优化路线
C# 14 · .NET 10 · ASP.NET Core
Anthropic 官方 SDK 直调 Messages API（claude-opus-4-8）
Dapper + MySQL 8 · 原生零依赖前端
百泉聚兴（北京）科技有限公司 | SmartLabOS | 2026-07

## Slide 2
OVERVIEW / 系统定位
把「售前方案编写」变成一条可重复执行的流水线
02
一名售前工程师原本需要 2–3 天完成的「读国标 → 选模块 → 配平台 → 组工作站 → 写方案 → 出 WORD」，本系统用一次 Claude 驱动的自动化流程在数十分钟内产出可交付初稿，且全部技术参数强制溯源到本地知识库。
97
个模块卡片
references/01-modules
模块 ID 即文件名
2
阶段生成
HTML / URS →
详细设计方案 Markdown
3
个受控工具
list / read / write
唯一的文件出入口
11
项流程国标
potocol/MD
前处理流程的唯一事实源
四项核心能力
1
模块选定
结构化输出 + 知识库校验，从 97 个模块中选出最小充分集
2
平台选定
按平台约束（≤6 模组 / ≤8 托盘）匹配平台抽象类
3
工作站组装
模组挂载到平台，按前处理工序串联；平台节拍对齐 600 秒
4
解决方案书写
解决方案 HTML + 模块 URS + 详细设计方案 + docx
设计红线：参数必须来自 references/ 与 potocol/，严禁编造；价格一律回复「请联系销售团队获取报价」；模型只能通过 3 个受控工具触碰磁盘。

## Slide 3
TECH STACK / 技术选型
全栈 .NET，零前端构建链，机密不入仓
03
后端运行时
C# 14 / .NET 10 / ASP.NET Core Web API
Controllers + DI + BackgroundService，单进程自托管
大模型
Anthropic 官方 NuGet 包 12.34.1 · claude-opus-4-8
进程内 HTTPS 直调 Messages API，Effort=high，自适应思考
数据访问
Dapper 2.1.79 + MySqlConnector 2.6.1
全参数化查询防注入；多值字段以 JSON 列存储
数据库
MySQL 8.x · SmartLabOS-Presales-AI
2 张表：PresalesProject / PresalesGeneration，建表脚本幂等
文档导出
DocumentFormat.OpenXml 3.5.1 + Pandoc(可选)
Markdown → docx 双路径，自动择优、离线可用
前端
原生 HTML / CSS / JS（零依赖，与 API 同源）
无需 npm/构建；静态文件禁缓存，避免加载旧脚本
机密治理：appsettings.json 仅存占位符 → 由 dotnet user-secrets 或环境变量 ANTHROPIC_API_KEY / ConnectionStrings__SmartLabOS 覆盖，仓库零机密。

## Slide 4
ARCHITECTURE / 系统架构
五层单体：请求即返回，重活全在后台队列
表现层
wwwroot 原生前端（同源，无 CORS）
index.html · app.js（主数据维护） · presales.js（售前 + 进度轮询）
Swagger（仅开发环境）
生产默认关闭，收敛攻击面
接口层
Presales
售前 20+ 接口
Records
5 实体 CRUD
Transfer
YAML-MD / Excel
Meta
元数据 / 健康
Picker
本地文件对话框
调度层
GenerationQueue
有界 Channel
容量 200，满则等待
GenerationWorker
BackgroundService
信号量并发 2 · 60 分钟超时
JobRegistry
ConcurrentDictionary
内存态，供前端轮询
领域层
ClaudeAgentService（核心 485 行）
① 模块选定：结构化输出
② 方案生成：手写 Agent 工具循环
③ 带缓存知识库 system 前缀
FileTools
受控读写 · 唯一磁盘出入口
读根白名单
写扩展名白名单
ModuleCatalog
ID 校验
反幻觉
DocxExporter
Pandoc
→ OpenXML
基础设施
MySQL 8（Dapper）
项目需求 + 生成记录
本地知识库文件系统
references/ · potocol/ · projects/
Anthropic Messages API
HTTPS · 自动退避重试 · usage 计量
请求路径：前端 POST /generate → 控制器仅做校验与入队并立即 202 Accepted → Worker 出队执行 → 前端轮询 /generate/status 拿阶段、日志与耗时。

## Slide 5
CODE MAP / 代码组织
两个模块共库共前端，约 3,000 行自有代码
05
同一进程内并存两套能力，前端顶部标签切换；共用 MySQL 库 SmartLabOS-Presales-AI。
主数据维护（移植自 DataMaintenance）
逐字保留原 UI 与操作，作为 AI 生成的数据底座。
SmartLabRepository.cs
196 行
5 类主数据 CRUD 仓储
EntityRegistry.cs
122 行
5 实体 / 列元数据
CardTemplateImporter.cs
263 行
Excel 卡片模板导入
XlsxReader.cs
149 行
零依赖 xlsx 解析
YamlEmitter / YamlMdCard.cs
168 行
导出 YAML-MD 卡片
RecordsController / TransferController
292 行
CRUD 与导入导出
售前方案自动生成（AI Agent · 新建）
把「CLI 子进程 + 扫盘回读」换成官方 SDK 直调。
ClaudeAgentService.cs
485 行
★ 大模型核心
FileTools.cs
140 行
★ 受控读写边界
DocxExporter.cs
278 行
docx 导出双路径
ModuleCatalog.cs
130 行
ID 校验反幻觉
GenerationQueue / Worker / JobModels
219 行
队列与后台消费
PresalesController / Repository
623 行
REST 与持久化
外部依赖仅 6 个 NuGet 包；前端无构建链。整体是「可读优先」的单体，新人一天可通读全部核心路径。

## Slide 6
WORKFLOW / 业务流程
五步工作流：AI 负责推理，人负责闸门
06
每一步都有服务端硬校验，未达前置条件直接 400 拒绝——AI 不能跳步，人工确认是不可绕过的关卡。
1
人工
新建项目
POST /projects
名称唯一性校验、非法字符过滤；创建 projects/ 下的同名输出目录
2
人工
采集需求
PUT /projects/{id}
现状 ≤1500 字、挑战与期望 ≤20×200 字；流程范围 / 上下料 / 软件功能走枚举校验
3
AI
模块选定
POST /modules/select
入队 → Claude 结构化输出推荐模块 → ModuleCatalog 过滤幻觉 ID → 落库待确认
4
人工闸门
模块确认
POST /modules/confirm
人工增删后确认；modules_confirmed=1 才放行下一步，否则生成接口 400
5
AI
方案生成
POST /generate
两阶段 Agent 工具循环，产出 HTML / URS / Markdown / docx 全套交付物
为什么把「模块确认」设成硬闸门？
模块集合是后续平台选型、工作站组装、耗时测算的共同输入。一旦选错，两阶段生成的全部产出都会连锁失效，且每次返工都是真金白银的 token 成本。
因此系统把「最容易出错、最难回滚」的一步交还给人：AI 负责给推荐，工程师负责做决策。未确认前，生成接口一律 400 拒绝——这不是流程繁琐，是把人放在最该在的位置上。

## Slide 7
LOGIC ① / 模块选定
结构化输出 + 目录校验：两道防线堵死模块幻觉
07
做法：让模型只能吐合法 JSON
不再让模型「写 JSON 文件再回读」，而是用 OutputConfig.Format 传入 JSON Schema，由 API 层保证返回结构；additionalProperties=false 禁止自由发挥。
OutputConfig = new OutputConfig {
Effort = ParseEffort(_s.Effort),
Format = new JsonOutputFormat { Schema = schema } },
Thinking = new ThinkingConfigAdaptive(),
兜底：结构合法 ≠ 内容真实
Schema 只能保证「是个字符串数组」，无法保证 MOD-CC-999 真的存在。因此返回值再过一遍 ModuleCatalog：以文件名为准校验存在性、统一大写、去重、保序。
var pick = SafeParse<ModulePick>(json);
// 仅保留知识库中真实存在的 ID
var ids = _catalog.Normalize(pick?.Modules);
// 幻觉编号在此被静默丢弃
端到端链路
国标 + 需求
protocols / 现状 / 挑战 / 期望
system 前缀
97 模块索引 + 硬约束，带缓存
Claude 推理
Effort=high，自适应思考
Schema 约束
modules[] + notes
目录校验
Normalize → 真实 ID
落库待确认
confirmed=false
选型原则（写进提示词的硬规则）
① 覆盖前处理每道工序（加液 / 涡旋 / 离心 / 浓缩 / SPE 净化 / 定容）不遗漏；
② 满足工艺前提下尽量精简、去冗余，追求「最小充分集合」；
③ 确无匹配模块时写进 notes 说明缺口，绝不编造编号——「说不知道」优先于「猜一个」。

## Slide 8
LOGIC ② / 方案生成
两阶段流水：先出解决方案，再整合成设计方案
08
两阶段各自独立发起 Agent 工具循环，共用同一份带缓存的知识库 system 前缀；阶段号由服务端权威写入 job.Phase，前端据此显示进度条。
1
阶段一：解决方案 HTML + 模块 URS
逐个国标处理
对每个国标 read_kb_file 读取前处理流程全文
强制选型范围
只能从「已确认模块」中选，清单外模块须书面说明缺口
平台与工作站
选定平台型号 → 搭载模组组成工作站 → 按工序顺序串联
耗时测算
模块功能码耗时 + 上下料时间；各平台节拍尽量对齐 600 秒，据此拆分平台
缺口补位
模块无法覆盖时生成「xxx-模块-URS.html」，耗时按规范值计入
产出
write_output 保存为 1.html、2.html…（按国标顺序）
2
阶段二：《详细设计方案》Markdown
数据来源
read_kb_file 读回阶段一自己写出的 *.html，必要时再读卡片
章节要求
封面 / 目录 / 概述 / 标准适配 / 总体架构 / 各平台 / 流程与产能 / 实施 / 风险
量化红线
指标必须是「数值 + 单位 + 精度 + 通讯协议」，禁止「高精度 / 快速」等定性词
一致性
耗时与产能必须与阶段一 HTML 的计算结果一致
表格化
关键技术指标表 / 检测标准适配表 / 实施阶段表
产出
<项目名>-详细设计方案.md → 自动导出 .docx
设计洞察：为什么阶段二要「读回自己写的 HTML」，而不是直接在内存里传？
因为落盘的 HTML 是「人可复核、可修改」的中间产物。工程师能在两阶段之间打开文件核对耗时与选型，改完再跑阶段二——中间产物即审核点。代价是阶段二要重新把 HTML 读进上下文，多花一份输入 token；这是用成本换可控性的自觉取舍。

## Slide 9
AGENT LOOP / 工具循环
手写 Agent 循环：一次 API 调用换一轮工具执行
RunToolLoopAsync 是整个系统的心脏——不用任何 Agent 框架，用一个 for 循环把「模型请求工具 → C# 执行 → 结果回喂」串起来，最多 40 轮。
1
messages 初始化
user = 阶段任务提示词
2
Messages.Create
system(带缓存) + tools + messages
3
解析 content
text / thinking / tool_use 分流
4
ExecuteTool
C# 亲自执行受控读写
5
回喂 tool_result
以 user 角色追加结果
6
无工具调用 → 收敛
记录 stop_reason，本阶段完成
循环回喂：模型基于工具结果继续推理 → 第 6 步为出口（上限 40 轮防失控）
三个关键实现细节
thinking 必须原样回传
同模型多轮对话中，thinking 块与其 Signature 不可篡改，否则后续请求被拒；代码用 ThinkingBlockParam 原样带回，并单独处理 RedactedThinking。
assistant 消息完整重建
text / thinking / tool_use 全部按原顺序塞回 messages，保证模型看到的历史与它自己生成的一致。
工具结果以 user 角色追加
ToolResultBlockParam 携带 ToolUseID 配对，多个工具调用可在一轮内并行返回。
异常分层与可观测性
catch (AnthropicRateLimitException ex)
→ [限流]（SDK 已自动退避重试）
catch (Anthropic5xxException ex)
→ [服务端错误]
catch (AnthropicApiException ex)
→ [错误] 通用兜底
旧实现只能字符串匹配 CLI 的 stdout 猜错误类型；现在是强类型异常，限流由 SDK 自动退避重试。每轮还打印 usage：in / out / cacheRead / cacheWrite，token 成本实时可见。

## Slide 10
SECURITY / 安全边界
三个受控工具：模型触碰磁盘的唯一通道
10
这是本项目相对旧实现最重要的改造。旧版把整个项目根目录以 bypassPermissions 交给 CLI；现在所有读写都由 FileTools 的 C# 代码亲自执行。
list_kb_dir
只读
限 references/ · potocol/ · 本项目输出目录；最多返回 400 条
read_kb_file
只读
同上三个根；单文件上限 512KB，超限只返回前 256KB
write_output
写入
仅本项目输出目录；仅 .html / .md；仅纯文件名
写入路径的四道校验（WriteOutput）
① 非空校验
文件名为空直接拒绝
② 纯文件名
含 / \ 或非法字符即拒，杜绝目录穿越
③ 扩展名白名单
只允许 .html / .htm / .md
④ 落地路径复核
GetFullPath 后再确认未越出项目目录
旧实现（DataMaintenance）
claude -p --permission-mode bypassPermissions
--add-dir <项目根>
模型可读写整个项目根：知识库、源码、其它客户的提案目录，无一幸免。
本项目（受控工具）
_readRoots = [ ReferencesDir, ProtocolDir, projectDir ]
写入白名单根 = 单个项目输出目录
每个生成任务实例化一个 FileTools 与该项目目录绑定；越界读取一律返回不可访问，越界写入直接拒绝。

## Slide 11
PROMPTING / 提示词工程
稳定前缀进缓存，易变任务进 user
11
system 前缀在两个阶段、每一轮工具循环中完全一致——这正是提示词缓存生效的前提。
system 前缀（带 CacheControlEphemeral）
角色与语言
SmartLabOS 售前 Agent；中文；QuEChERS / SPE / ICP-MS 等术语保留原文
三条硬约束
参数须溯源；价格转销售；只能用工具读写且限 .html/.md
知识库导航
01-modules / 02-platforms / 03-workstation / 04-solutions / 06-pallet / potocol/MD
97 模块全清单
「ID — 名称（分类）」仅作索引，参数须 read_kb_file 读卡片
提案 HTML 模版
整份模版文件内联注入，进程内缓存一次读取
user 消息（每阶段各异）
三个 Build*Prompt 方法按项目动态拼装：已确认模块清单（强制选型范围）、国标列表、客户需求（现状/挑战/期望/流程范围/上下料/软件功能），再叠加该阶段的具体要求。
BuildModuleSelectionPrompt(p) → 模块选定
BuildHtmlPhasePrompt(p) → 阶段一
BuildDetailPhasePrompt(p) → 阶段二
BuildPreview(p) → 前端「指令预览」复用阶段一
上下料方式还会切换措辞：自动 / 人工 / 未指定（按卡片默认值），让耗时估算口径明确。
模块清单注入 system 而非 user，是刻意的：它随知识库变化但在一次任务内恒定，放前缀才能吃到缓存。
成本模型：为什么「按需读取」比「全盘塞入」更省
旧实现每次把整个知识库读进上下文；本项目只在 system 放「索引 + 导航 + 模版」，具体卡片参数由模型用 read_kb_file 按需拉取——
一次任务通常只读十余个真正相关的模块卡片。稳定前缀命中缓存后按 cacheRead 计价，日志每轮打印 in / out / cacheRead / cacheWrite 四项用量，成本可核算。
注意：CacheControlEphemeral 默认 5 分钟 TTL——阶段一若耗时较长，阶段二起手可能已经错过缓存窗口。

## Slide 12
PIPELINE / 异步任务管道
长任务不占 HTTP：入队即返回，轮询看进度
12
方案生成动辄十几分钟到一小时，绝不能压在一个 HTTP 请求里。控制器只做校验与入队，立刻 202 Accepted。
1
控制器
校验前置条件 → 建 Job → 入队 → 202 Accepted
IsGenerating(id) 判重，同项目不允许并发
2
有界队列
Channel.CreateBounded(200)
FullMode=Wait 产生背压；SingleReader 单消费者
3
工作者
BackgroundService + SemaphoreSlim(2)
先拿信号量再 Task.Run，并发上限保护 API 限额
4
超时
CreateLinkedTokenSource + CancelAfter(60min)
与进程停止令牌联动，可优雅取消
5
双写状态
JobRegistry（内存，供轮询） + MySQL（供留痕）
阶段号 / 日志 / 耗时 / 产物清单 / 结束码
服务端权威进度
阶段号由 ClaudeAgentService 通过 setPhase(1|2) 回调写入，而非前端猜测。status 接口返回 phase / phaseCount / phaseLabel / elapsedSeconds / 日志尾部 6000 字符。
但队列仍是「进程内」的
Channel 与 JobRegistry 都在内存：进程重启后排队任务凭空消失，运行中任务在库里永远停在 running。README 称「进程退出时不再凭空丢任务」——这一点尚未真正兑现。

## Slide 13
DATA / 数据模型与产物
两张表 + 一个目录，就是全部状态
13
SmartLabOS-PresalesProject
项目需求主表，project_name 唯一且同时作为 projects/ 下的目录名。
protocols / challenges / expectations / process_scope
JSON 数组列，由仓储负责序列化
modules / modules_confirmed
已选定模块 ID 数组 + 人工确认标志
gen_status
draft / queued / running / succeeded / failed
last_command_file / last_generated_at
最近一次生成的标记与时间
SmartLabOS-PresalesGeneration
每次生成一条执行记录，服务重启后仍可回溯历史。
command_file
本次生成标记 Anthropic-Messages-API-<时间戳>
status / exit_code
queued / running / succeeded / failed
output_files
JSON 数组：产物文件名清单
log_excerpt
LONGTEXT，运行日志尾部 20000 字符
交付产物：projects/<项目名>/
解决方案
1.html · 2.html …
每个国标一份，含 SVG / Mermaid 图示与耗时测算
需求说明书
xxx-模块-URS.html
已确认模块无法覆盖时，为新建模块生成 URS
详细设计
<项目名>-详细设计方案.md
整合全部 HTML，章节完整、指标可量化
可交付
<项目名>-详细设计方案.docx
自动导出，客户可直接接收的 WORD
前端「生成的文件」列表通过 GET /files 枚举 *.html / *.md / *.docx，GET /file?name= 按扩展名回不同 Content-Type，可在线预览或下载。

## Slide 14
EXPORT / 文档导出
docx 双路径：优先保真，永远有兜底
14
交付物必须是 WORD。系统不把这件事交给模型，而是对「我们已生成并可复核的 Markdown」做确定性转换。
1
Pandoc（首选）
保真度最高。若本机装了 pandoc 或 Agent:PandocPath 指向可执行文件即启用。进程带 120 秒超时与强杀保护；未安装时捕获 Win32Exception 静默回退，不记为错误。
pandoc <md> --from gfm
-o <docx>
2
内置 OpenXML（兜底）
零外部依赖、离线可用。用 OpenXml 在进程内把 Markdown 转 docx：标题 / 段落 / 列表 / GFM 表格 / 代码块 / 粗斜体。不耗任何额外 API 成本。
GET /api/dev/docx-selftest
→ {"ok":true,"engine":"openxml"}
3
Agent Skills（未启用）
可让 Claude 用 code_execution + 官方 docx 技能在托管容器内直接渲染。刻意不采用：额外 API 成本、依赖 beta 特性，且是「重新生成」而非转换已复核的 Markdown。
Container.Skills =
[{ skill_id: "docx" }]
这个取舍值得单独说明
「让模型直接生成 docx」听起来更 AI，但它把一个确定性问题重新变回概率问题。
Markdown 已经是经过人工复核的中间产物——从它到 docx 是纯格式转换，没有任何需要「智能」的地方。交给模型意味着：额外 token 成本、beta 特性依赖、每次结果可能不同、且无法保证与已复核内容一致。
系统的选择是：AI 只做需要判断力的事（选型、推理、书写），确定性的事交给确定性的代码。这条边界划得很清楚，也是整个项目最成熟的设计观。

## Slide 15
EVOLUTION / 架构跃迁
从「驱动一个 CLI」到「构建一个 Agent」
15
同一业务，两代实现。差别不在功能清单，而在「谁掌握控制权」——旧版把控制权交给子进程，新版把控制权收回进程内。
旧实现 · DataMaintenance
本项目 · Presales AI Agent
大模型调用
Process.Start(claude -p …) 子进程
官方 SDK client.Messages.Create，进程内 HTTPS
权限模型
bypassPermissions + --add-dir 项目根（越权）
3 个受控工具：读限知识库、写限本项目 + 扩展名白名单
结构化结果
让模型写 JSON 文件，再扫盘回读
OutputConfig.Format 传 JSON Schema，API 层保证结构
知识库成本
每次全盘读入上下文
system 放索引，卡片按需 read_kb_file；前缀走提示词缓存
错误处理
字符串匹配 stdout 猜错误
强类型异常分层 + SDK 自动退避重试 + usage 用量可读
后台任务
Task.Run 即发即忘，纯内存态
有界 Channel + BackgroundService + 并发上限 + 状态落库
机密管理
明文口令入仓
user-secrets / 环境变量注入，仓库零机密
WORD 交付
依赖 CLI 的 docx 技能（不确定）
内置 Pandoc / OpenXML 双路径，离线、零额外成本
本机实测：构建 0 警告 0 错误（.NET 10.0.301 / C# 14）；/api/health 数据库 connected；options 返回 11 个国标；modules 返回 97 个模块；docx 自检 engine=openxml。

## Slide 16
STRENGTHS / 优点分析
这个项目做对了什么
16
1
安全边界是设计出来的，不是补上去的
FileTools 不是一个「加了校验的工具类」，而是从架构上确立了「模型不直接碰磁盘」的原则。读根白名单、写扩展名白名单、纯文件名强制、路径复核四道防线层层收敛，把旧版 bypassPermissions 的越权面从「整个项目根」压缩到「单个项目输出目录」。
2
反幻觉是双层的：结构 + 内容
Schema 保证结构合法，ModuleCatalog 保证内容真实。以文件名为模块 ID 这一决定尤其巧妙——绕开了 YAML 解析的脆弱性，让「ID 存在性」变成一次文件系统查询，可靠且零歧义。
3
人机边界划得清楚
AI 做推理（选型、组装、书写），人做决策（模块确认），代码做确定性的事（docx 转换、ID 校验、参数化 SQL）。「模块确认」硬闸门与「拒绝用模型渲染 docx」是同一种判断力的两次体现。
4
中间产物即审核点
阶段一的 HTML 落盘后可被人工打开、核对、修改，阶段二再读回整合。工程师被放在流程内部而非末端——这是提案类系统能否真正落地的关键。代价是阶段二要重读 HTML、多花一份输入 token，属于用成本换可控性的自觉取舍。
5
成本意识贯穿实现
system 前缀带缓存、知识库按需读取而非全量塞入、每轮打印 in/out/cacheRead/cacheWrite 四项用量、模版进程内缓存一次读取——成本不是事后优化，是写在第一版里的。
6
工程基本功扎实
机密零入仓、Swagger 仅开发环境、全参数化查询、有界队列产生背压、任务级超时与令牌联动、UTF-8 BOM 兼顾记事本、静态文件禁缓存——每一处都是踩过坑的人才会写的代码。

## Slide 17
CONCLUSION
一次关于「AI 该做什么」的
克制而清醒的实践
架构上
五层单体，请求即返回、重活进后台队列。没有微服务、没有前端构建链、没有 Agent 框架——用最少的抽象把事情做成，新人一天可通读全部核心路径。
方法上
AI 只做需要判断力的事：选型推理、方案书写。结构校验、ID 存在性、docx 转换这些确定性问题，一律交给确定性代码。这条边界是整个项目最值钱的设计观。
下一步
当前形态更像一个「跑得通的强原型」：正确性与安全的关键洞（鉴权、截断静默）需要优先补上，之后才谈得上流式、质检与规模化。
百泉聚兴（北京）科技有限公司 · SmartLabOS Presales Proposal AI Agent · 源码解析报告
分析基于提交 2b2b5e6 · 约 3,000 行自有代码 · 2026-07-16