## Slide 1
百泉聚兴
兽残专项检测自动化方案
From Technology To Engineering

## Slide 2
方案结构
01
03
02
04
05
兽残专项自动化需求
兽残专项检测自动化方案
自动化效率估算
自动化实验室环境需求
百泉检测自动化解决方案

## Slide 3
自动化需求
样品范围：动物源性食品
遵循标准范围：三个标准，前处理按基质4个前处理流程，
出报告时间：所有样品收样后20天内出报告，大兽残筛查筛查量待定，硝基呋喃20天完成200份。

## Slide 4
检测自动化建设思路
终端输入采样信息（名称、检项、时间、地点、取样时间、取样人等）
打印样品标签（自动赋码/从lIMS下载）
取样贴标
采样/抽样
制样留样
称量分样
水解-衍生-提取-净化-浓缩
收样&制样
称样
前处理
检测
进样和检测
报告
数据处理
生成报告
制样，重新贴标A&B瓶，留样
按标准要求称量样品至指定试管，重新赋码
预置标准前处理实验方法，实验步骤和仪器参数、实验物料清单
按前处理实验方法，自动完成所有前处理步骤，记录实验过程数据
自动将样品放至自动进样器/进样盘
自动建检测批次和样品序列，启动仪器完成检测
自动建标曲和数据处理
内嵌标准计算公式，自动完成各检项结果计算
按样品自动整合所有检项结果，按判定标准自动按断
按模版生成原始报告和正式报告
按审批流程完成报告审批和签发

## Slide 5
自动化方案实现流程拆解

## Slide 6
自动化方案布局示意图
兽残专项自动化检测方案以多品类兽残高通量大筛查为核心基础，深度整合自动化前处理与上机检测全流程，可同步实现硝基呋喃全自动化检测。

## Slide 7
自动化方案布局3D图
兽残专项自动化检测方案以多品类兽残高通量大筛查为核心基础，深度整合自动化前处理与上机检测全流程，可同步实现硝基呋喃全自动化检测。

## Slide 8
自动化方案样品流：大兽残筛查
自动化流程：智能仓库→提取平台→均质&加内标&调PH平台→提取和净化平台→SPE净化平台→2ml离心净化平台→LC-Q-TOF检测平台→智能仓库

## Slide 9
自动化方案样品流：21311-硝基呋喃
硝基呋喃流程：智能仓库→提取平台→均质&加内标&调PH平台→恒温反应平台→提取平台→浓缩和复溶平台→2ml离心净化平台→LC-MS/MS检测平台→智能仓库

## Slide 10
自动化效率估算
不同标准并行
硝基呋喃水解和衍生化需要19个小时，可并行完成：
高通量兽残：64份样品的提取。
按标准单独执行
高通量筛查：24个小时完成96份样品前处理。
硝基呋喃：36个小时完成48份样品前处理。

## Slide 11
自动化实验室环境需求：原始图纸

## Slide 12
自动化实验室环境需求：平面设计图纸

## Slide 13
自动化实验室环境需求：管道排风图

## Slide 14
自动化实验室环境需求：气路分布图

## Slide 15
自动化实验室环境需求：强弱电系统图

## Slide 16
百 泉 聚 兴
聚科技之势 兴百业之泉